(регламент согласован и утвержден Распоряжением ФПД ОАО «РЖД» от 23 августа 2007 г. № 281р)

Выписка

из Регламента действия поездных бригад в случаях возникновения внештатных ситуаций в пути следования пассажирских поездов

1.В случае срабатывания  СКНБ из-за нагрева роликовой буксы или привода генератора (непрерывный сигнал) проводник обязан:

- немедленно остановить поезд стоп-краном, по телефону или «по цепочке» вызвать ПЭМ или ЛНП для принятия оперативного решения

2.Если ЛНП и ПЭМ устанавливают неисправность буксы или генератора по внешним признакам или нагреву, используя прибор «Кельвин», то совместно с машинистом локомотива ими определяется возможность следования поезда до ближайшей станции.

3.   При получении информации от локомотивной бригады или поездного диспетчера об остановке поезда по показанию приборов КТСМ  ЛНП и ПЭМ обязаны немедленно прибыть к вагону. По внешним признакам и используя прибор «Кельвин» определить техническое состояние букс и другого подвагонного оборудования.