(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ утверждены и согласованы с Департаментами вагонного хозяйства, автоматики и телемеханики, локомотивного хозяйства и дальних пассажирских перевозок)

Выписка

из МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ о порядке применения бесконтактного измерителя температуры «Кельвин 200 ЛЦ-м» для определения нагрева буксовых узлов, по показаниям средств автоматического контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда КТСМ.

1. Измерения выполняются для подтверждения правильности настройки аппаратуры контроля нагрева буксовых узлов КТСМ или выявления причины ухудшения основных показателей работы аппаратуры.

2. Перед применением бесконтактного измерителя температуры «Кельвин 200 ЛЦм» ознакомится с руководством по эксплуатации МФКВ.К1.02.003ТУ, убедится что прибор прошел метрологическую поверку.

З. Излучательная способность при измерении температуры корпуса буксового узла бесконтактным измерителем температуры                    «Кельвин 200 Лц-м» устанавливается равной 0,95.

Внимание! После каждого включения бесконтактного измерителя температуры «Кельвин 200 ЛЦ-м» необходимо убедиться в правильности установленного значения излучательной способности измеряемой поверхности. Измерения, проведенные с иным значением, будут недостоверны!

4. Расстояние от входного зрачка бесконтактного измерителя температуры до измеряемого объекта должно быть в пределах 0,2 - 0,8 м.

5. При показании аппаратурой КТСМ аварийной буксы необходимо встретить поезд, подсчитать указанный вагон, осмотреть его буксовые узлы (на ходу поезда, если вагон пройдет вперед) и записать инвентарный номер вагона в блокнот.

6. Измерить термометром «Кельвин 200 ЛЦ-м» температуру боковой рамы тележки в нижней точке подрессорной части  (в аппаратуре КТСМ за температуру окружающего воздуха принимается температура боковой рамы тележки). Записать измеренное значение в блокнот.

7. Измерить бесконтактным измерителем «Кельвин» температуру корпуса буксового узла в верхней части крепительной крышки у заднего, по ходу движения поезда, верхнего прилива для болтового крепления при показаниях аппаратуры КТСМ-01, КТСМ-01Д. При показаниях аппаратуры КТСМ-02 измерить температуру в нижней части корпуса буксового узла. Записать измеренное значение в блокнот. Вычислить значение превышения температуры корпуса буксы над температурой боковой рамы:

Превышение = Тбуксы — Трамы

Записать вычисленное значение в блокнот.